ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σκοπός του έργου

Στόχος του Υποέργου αυτού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού (λογισμικό και hardware) για την δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

Ο εξοπλισμός σε hardware  αποτελείται από:

Ένα (1) Ηλεκτρονικό υπολογιστή (Data Server / Internet Map Server)

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας CPU: 2 x Τεχνολογίας Διπλού Πυρήνα, Μνήµη/RAM: 16 GB, Οπτικά Μέσα: DVD RW, Οθόνη: 17.0’– 19.0’, Ελεγκτής: SAS RAID 5, Σκληρός Δίσκος: 5 x 400 GB SAS @15000, Μονάδα Back-Up.

Πρέπει να συνοδεύεται από Λειτουργικό Σύστημα: Windows Server 2003 με 5 άδειες χρήσης

Ένα (1) Ηλεκτρονικό Υπολογιστής παλάµης

Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  Microsoft Windows™ Mobile 5.0 software for Pocket PCs,  512 MB non-volatile Flash data storage

Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται και από GPS με  Submeter accuracy και NMEA and TSIP protocol support

Ο εξοπλισμός σε λογισμικό αποτελείται από ένα πακέτο λογισμικού GIS για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων καθώς και για την διάχυση πληροφοριών  στο Διαδίκτυο. Το λογισμικό αυτό θα είναι τεχνολογίας client – server και θα επιτρέπει την διαχείριση πληροφοριών σε σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων όπως ORACLE, Microsoft SQL server κ.λ.π.  Το λογισμικό αυτό θα επιτρέπει πρόσβαση στη γεωγραφική βάση δεδομένων, ακόμη και στα ίδια θεματικά επίπεδα, σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα με δυνατότητες επόπτευσης της γεωγραφικής πληροφορίας, ή και επεξεργασίας της. Θα προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών σε επίπεδο διαχείρισης του ενιαίου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Επίσης θα προσφέρει  την δυνατότητα αποθήκευσης τόσο των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων όσο και της τοπολογίας τους.

Για τους χρήστες που ο ρόλος τους θα προβλέπει την επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων της βάσης, θα δίδεται η δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας των δεδομένων την ίδια χρονική στιγμή και στο ίδιο γεωγραφικό στοιχείο. Επιπλέον, ο διαχειριστής της γεωγραφικής βάσης δεδομένων θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τροποποιήσεις που γίνονται στα δεδομένα από τους χρήστες (versioning)  και θα διατηρούνται διάφορα στιγμιότυπα της βάσης, κατά την επεξεργασία τους. Η γεωγραφική βάση δεδομένων πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει την αποθήκευση του προβολικού ή γεωγραφικού συστήματος συντεταγμένων μαζί με τα γεωγραφικά δεδομένα. Επίσης, η γεωγραφική βάση δεδομένων θα προσφέρει κανόνες επικύρωσης, για την ελεγχόμενη εισαγωγή, έγκυρων χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, άρα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων ορισμού και κανόνων συμπεριφοράς τόσο για τα περιγραφικά όσο και για τα χωρικά δεδομένα. Τέλος το λογισμικό GIS θα διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής του σχήματος της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων σε τύπους αρχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (π.χ. XML)

| Α.Α | Προϊόν / Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός κατασκευαστή | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Υπολογιστής Server |  |  |  |
| 2. | Υπολογιστής παλάμης |  |  |  |
| 3. | Λογισμικό GIS |  |  |  |
| 4. | Λογισμικό RDBMS (Σ.Δ.Β.Δ.) |  |  |  |

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υπολογιστής Server |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υλοποιεί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής Διπλού Πυρήνα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχετικά με τον επεξεργαστή ζητούνται τα παρακάτω: |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα FSB (MHz) | ≥ 1066 |  |  |
|  | Μνήμη cache L2 (MΒ) | ≥ 4 MB |  |  |
|  | Μνήμη Συστήματος |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων τύπου ECC. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζητούμενο μέγεθος μνήμης | ≥ 16Gb |  |  |
|  | Δυνατότητα αναβάθμισης μνήμης στα | ≥ 32 Gb |  |  |
|  | Δυνατότητες αποθήκευσης του Συστήματος |  |  |  |
|  | Οι δίσκοι να βρίσκονται σε διάταξη RAID 5. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζητούμενη χωρητικότητα σκληρών δίσκων (GB) μετά την εφαρμογή του RAID | ≥ 400 |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | ≥ 15.000 |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι τύποι διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα αποθήκευσης SCSI controller Fibber Channel controller | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | DVD Rom Drive | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΛηκτρολόγιο με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικό ποντίκι με τροχό (wheel) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγχρωμη Οθόνη |  |  |  |
|  | Κάθε μονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη μονάδα οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος LCD / TFT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνια διάσταση (inches) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1280x1024 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης και ο Λόγος Αντίθεσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με πρότυπα: EPA Energy Star, TCO 03, ISO 9241-3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: |
|  | Λειτουργικό σύστημα σε γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και CD εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η έκδοση που προσφέρεται να είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική του προσφερόμενου επεξεργαστή, να είναι τελευταία ενημερωμένη έκδοση του έτους της διακήρυξης, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης και το γνήσιο CD εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή αντίστοιχο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό ανάγνωσης συμπιεσμένων αρχείων τύπου ZIP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος: |
|  | Να αναφερθεί η ισχύς του τροφοδοτικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο θόρυβος του συστήματος σε αναμονή (idle) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards και να προσκομιστούν τα σχετικά αντίγραφα πιστοποιητικών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανισμός πρόσβασης / πιστοποίησης χρήστη (user password) με κλείδωμα σε επίπεδο BIOS και Λειτουργικού Συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του Υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού: |
|  | Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

#### Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας και Λογισμικό διαχείρισης λήψεως αντιγράφων ασφαλείας (Tape Backup)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |
|  | Εσωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου DAT Τape | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων. | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
|  | Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης χωρίς συμπίεση | ( 72 GB |  |  |
|  | Δυνατότητα συμπίεσης 2:1 |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων κατά την εγγραφή |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος διασύνδεσης με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές |  |  |  |
| Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας |
|  | Να συνοδεύεται από λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας, το οποίο να είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα των εξυπηρετητών που προσφέρονται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού. |  |  |  |
| Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού: |
|  | Να συνοδεύεται από ( 5 τεμάχια αποθηκευτικών μέσων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή |  |  |  |
|  | Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 18 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα διασφαλίζει η ομαλή εκκίνηση και η καλή λειτουργία του συστήματος και του συνοδευτικού λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |

#### Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Παλάμης (PDA)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |
|  | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Παλάμης με ενσωματωμένες δυνατότητες GPS. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
|  | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του επεξεργαστών (π.χ. Intel PXA, Samsung κ.λ.π) | ΝΑΙ |  |  |
|  | η συχνότητα λειτουργίας (ΜHz) | ≥300 |  |  |
| Μνήμη συστήματος |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος (RAM. FLASH ROM) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζητούμενο μέγεθος (MB) | ≥ 512 |  |  |
| Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος |
|  | Microsoft Windows Mobile 5.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού. |  |  |  |
| Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού: |
|  | Χαρακτηριστικά GPS (Submeter accuracy) | NAI |  |  |
|  | Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή |  |  |  |
|  | Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 18 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα διασφαλίζει η ομαλή εκκίνηση, η καλή λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του συστήματος και του συνοδευτικού λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (μεγέθυνση, σμίκρυνση, μετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δημιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδομένων με εξωτερικές εφαρμογές, URL και μακροεντολές) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δημιουργία ερωτημάτων στα χωρικά και στα περιγραφικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαχείριση του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων στο χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εργασίες με πινακοειδή δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Έλεγχος του τρόπου εμφάνισης των διανυσματικών δεδομένων στο χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών δεδομένων βάση των ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τεχνικές απόδοσης συμβόλων σε διανυσματικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων (ένδειξη βορρά, αριθμητική και γραφική κλίμακα, υπόμνημα, τίτλος κ.λ.π.) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Εξαγωγή χαρτών σε τύπο δεδομένων εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εκτύπωση με windows και postscript drivers | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ετικετοποίηση διανυσματικών δεδομένων χάρτη με χρήση πληροφορίας από τη βάση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Προσθήκη σχολίων στο χάρτη και επεξεργασία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων πλεγματικού τύπου: ADRG, ArcSDE Rasters, BIL, BIP, BSQ, BMP, DIB, CADRG, CIB, DIGEST, ASRP, UTM, UPS, USRP, DTED (levels 0,1,2), ERMapper, IMG, LAN, RAW, GIF, JPEG, JFIF, MrSid, NITF, PNG, Intergraph Raster Files (CIT, COT). | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων πλεγματικού τύπου: IMG, ESRI GRID, TIFF, GEOTIFF. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Έλεγχος χαρτογραφική παρουσίασης δεδομένων πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Παρουσίαση στατιστικών των δεδομένων πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Χρήση τεχνικών επαναδειγματοληψίας στα δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Χρήση τεχνικών ταξινόμησης στα δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δυνατότητα μετατροπών μεταξύ διαφόρων τύπων πλεγματικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εργαλεία μετασχηματισμού ή προβολής δεδομένων πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Δημιουργία επεξεργασία και διαχείριση αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών, αρχείων συμβόλων διανυσματικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Δυνατότητα ανάγνωσης διανυσματικών δεδομένων: Geodatatbase, Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC ArcInfo Coverages, SDC, VPF, Web Services, ArcIMS Image Service, ArcIMS Feature Service, Geography Network Feature Service, ArcIMS Map Service, ArcGIS Server Services, OGC Web Map Server (WMS), DXF, DWG, DGN. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Δυνατότητα επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων: Personal Geodatabase, Shapefiles. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων: ESRI TIN, DBF, TXT, ESRI INFO Tables, OLE DB Connections, ODBC Connections, MDB. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εργασίας και δημιουργίας μακροεντολών με χρήση της VBA. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Εργαλεία διανυσματοποίησης χωρικών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Δυνατότητα snapping κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων ακόμη και σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Δυνατότητα ρύθμισης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος snapping. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Επιλογές κατασκευής συγκεκριμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών κάθε χωρικού στοιχείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Εργαλεία δημιουργίας συγκεκριμένων γεωμετρικών δομών. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εργασιών επεξεργασίας των χωρικών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Εργαλεία ειδικής επεξεργασίας κάθε χωρικού στοιχείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Επεξεργασία τιμών πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Εργαλεία υποστήριξης της πλοήγησης στο χάρτη κατά τη διάρκεια της διανυσματοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Μετασχηματισμός των διανυσματικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Υποστήριξη GPS | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Υποστήριξη Tablet PC. | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Δυνατότητα γεωαναφοράς εικόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Δημιουργία διανυσματικών δεδομένων τύπου: shapefile, Personal Geodatabase. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των περιγραφικών χαρακτηριστικών που αποθηκεύονται στη βάση γεωγραφικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Εμφάνιση στο χάρτη τοπολογικών σφαλμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Εργαλεία επεξεργασίας χωρικών στοιχείων με διατήρηση της τοπολογικής τους σχέσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Εργαλεία ανάλυσης δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Δημιουργία μεταδεδομένων και παρουσίασης τους με τη χρήση διαφορετικών μορφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Ρύθμιση περιβάλλοντος γεωγραφικής επεξεργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Υποστήριξη περιβαλλόντων script προγραμματισμού σε JavaScript, VBScript, Visual Basic, VBA, C++, Visual Studio.NET, Python, Perl. | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Εργαλεία διαχείρισης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Αποθήκευση των σχολίων χάρτη στο περιβάλλον γεωγραφικής βάσης δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Δημιουργία σχολίων στο χάρτη για άμεση ανάδειξη των διαστάσεων χωρικών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Δυναμική ενημέρωση γεωκωδικοποιημένων διευθύνσεων για κάθε νέα διεύθυνση που εισάγεται σε πίνακα διευθύνσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Δυνατότητα επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων γεωγραφική βάσης αποθηκευμένης σε RDBMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Αντιγραφή γεωμετρίας διανυσματικών δεδομένων από ένα θεματικό επίπεδο σε άλλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Γενίκευση σχήματος (ομαλοποίησης, απλοποίηση) γραμμικών οντοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Αυτόματη διανυσματοποίηση δεδομένων πλεγματικού τύπου 1bit ή 8bit. | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων αυτόματης διανυσματοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Προεπισκόπηση του αποτελέσματος της αυτόματης διανυσματοποίησης πριν την εκτέλεση της. | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Δυνατότητα snapping σε δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Δυνατότητα ρύθμισης του περιβάλλοντος snapping για τα δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Δυνατότητα tracing κατά τη διανυσματοποίηση πλεγματικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Τεχνικές επιλογής κελιών σε δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων πλεγματικού τύπου για την εισαγωγή τους στη διαδικασία αυτόματης διανυσματοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Επεξεργασία Versions σε γεωγραφική βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε RDBMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Αποσυνδεδεμένη επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων γεωγραφικής βάσης, αποθηκευμένης σε RDBMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Εργαλεία διαχείρισης αρχείων coverage. | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Ενσωμάτωση εργαλείων CASE (UML) | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Διαχείριση γεωγραφικής βάσης δεδομένων αποθηκευμένης σε RDBMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των πινάκων βάσης γεωγραφικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | Εργαλεία δημιουργίας και διόρθωσης της τοπολογίας βάση επιλεγμένων τοπολογικών κανόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης τοπολογικών σφαλμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας γεωμετρικού δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Κανόνες σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Εκτύπωση μεγάλου όγκου και μεγάλων διαστάσεων χαρτών | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | Μετατροπή των παραγόμενων χαρτών σε γλώσσα HP RTL | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υποστήριξης WEB site |  |  |  |
| 76 | Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου |  |  |  |
| 77 | Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών. |  |  |  |
| 78 | Αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων |  |  |  |
| 79 | Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον layers από τον τελικό χρήστη |  |  |  |
| 80 | Παροχή εργαλείων για προσθήκη λειτουργικότητας στο web site |  |  |  |

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού: Unix και Linux Windows NT / 2000 / XP Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις πλατφόρμες που είναι διαθέσιμο και επιπλέον, οι Β.Δ. που διαχειρίζεται πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν από τη μια πλατφόρμα στην άλλη χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου συνεργασίας με το Λ.Σ. και του τρόπου αξιοποίησης της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Δυνατότητες εξυπηρετητή (server): |  |  |  |
| 4.1 | Multithreading | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Υποστήριξη της δυναμικής αλλαγής (resizing) των δομών μνήμης ενός instance του Σ.Δ.Β.Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Υποστήριξη της Java από το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι από εξωτερικά προϊόντα (ενσωματωμένο JVM) για την εκτέλεση Java stored procedures κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Υποστήριξη ενσωματωμένου εργαλείου για την δημιουργία και διαχείριση web-based εφαρμογών άμεσα συνδεδεμένων με το schema της βάσης δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Υποστήριξη της XML από το ίδιο το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι με τη χρήση εξωτερικών προϊόντων: να διαθέτει native XML τύπο δεδομένων να υποστηρίζει XML Schema και XPath να υποστηρίζει update σε επίπεδο τμήματος (subpart) ενός XML αρχείου να διαθέτει XML Developers Kit | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Υποστηριζόμενα πρότυπα (π.χ. ODBC, RPC, XA κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Ενσωματωμένο μηχανισμό σχεδίασης και λειτουργίας ροών εργασίας (workflows) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης μηνυμάτων (message queuing) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των αποθηκευτικών χωρών και δυναμικής προσθήκης και αφαίρεσης δίσκων χωρίς την διακοπή λειτουργίας του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής ισοκατανομής των δεδομένων και του Ι/Ο στους αποθηκευτικούς δίσκους τόσο κατά την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση τους από το σύστημα, χωρίς διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών που εξυπηρετεί και των δεδομένων που διαχειρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Δυνατότητες φυσικής και λογικής οργάνωσης: |  |  |  |
| 5.1 | Υποστήριξη πολλαπλών block sizes στην ίδια Β.Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία/δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων (π.χ. B-tree indexes, bitmap indexes, cluster indexes) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Δυναμική αλλαγή της δομής των πινάκων και των indexes της Β.Δ. χωρίς αποκλειστικό κλείδωμα των πινάκων και των indexes καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλαγών. Θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα για: online table reorganization online δημιουργία index και index rebuilds online table και index shrink | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Υποστήριξη πολλαπλών versions πινάκων με δυνατότητες merge, conflict detection & resolution, discard κλπ. και με διασφάλιση του transaction consistency | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Προσδιορισμός των ορίων (αν υπάρχουν) στα εξής: |  |  |  |
| 6.1 | Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Μέγιστος αριθμός πινάκων και views | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Μέγιστο πλήθος δεικτών/πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Υλοποίηση SQL: |  |  |  |
| 7.1 | Υποστήριξη ANSI Core SQL:1999 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Επέκταση με procedural δυνατότητες (να δοθεί σύντομη περιγραφή) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Υποστήριξη stored procedures Κατ’ επιλογή κλήση μιας procedure με τα δικαιώματα του χρήστη που τη δημιούργησε (definer’s rights) ή του χρήστη που την εκτελεί (invoker’s rights). | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Υποστήριξη database triggers με δυνατότητες ενεργοποίησής τους: μια φορά, ανεξαρτήτως των εγγραφών που επηρεάζει η εντολή που τον ενεργοποίησε (triggering statement) για κάθε μια εγγραφή που επηρεάζεται από την εντολή που τον ενεργοποίησε (triggering statement) πριν ή μετά την μεταβολή της εγγραφής για εντολές insert, update, delete σε views για system και user events (startup, shutdown, logon, logoff, server errors, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Υποστήριξη resumable εντολών (π.χ. import, CREATE TABLE κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Δυνατότητα χρήσης SQL precompilers (π.χ. για C, COBOL) |  |  |  |
| 8. | Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων: |  |  |  |
| 8.1 | Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date και Time | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Να υποστηρίζεται η αποθήκευση και επεξεργασία εικόνων (images) και κειμένου (text), καθώς και άλλων multimedia δεδομένων (π.χ. video, audio), με δυνατότητα διαχείρισης αυτών των τύπων (π.χ. image crop scaling και format conversion, free text indexing και retrieval κλπ.) μέσα από την γλώσσα SQL, σε συνδυασμό με τα απλά αλφαριθμητικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Να υποστηρίζονται object data types με: δυνατότητα ορισμού user defined object data types δυνατότητα ορισμού object references υποστήριξη object views | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Δυνατότητες κατανεμημένης επεξεργασίας: |  |  |  |
| 9.1 | Υποστήριξη κατανεμημένων Β.Δ. με τρόπο διαφανή (network transparency, location transparency) για τον χρήστη και τις εφαρμογές, με ταυτόχρονη διατήρηση της τοπικής αυτοδυναμίας των κόμβων | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Υποστήριξη distributed queries και transactions με χρήση: Cost-based, distributed query optimizer Two–phase commit | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς Β.Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Δυνατότητες ανοχής σε λάθη: |  |  |  |
| 10.1 | Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη: online backup/restore incremental backup point-in-time recovery automated disk-based backups | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) της Β.Δ. από instance failures με υποστήριξη διαθεσιμότητας των δεδομένων της βάσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του roll-forward (πριν την ολοκλήρωση του roll-back), με διασφάλιση της ακεραιότητας της βάσης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από ανθρώπινα λάθη με τη δυνατότητα διατήρησης των παλαιών τιμών των πεδίων της Β.Δ. και υποβολής queries για το περιεχόμενο της Β.Δ. κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Το προσφερόμενο RDBMS πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα ορισμού read-only περιοχών στη Βάση Δεδομένων για αποθήκευση στατικών δεδομένων: να επιτρέπει μία read-only περιοχή να μπορεί να μετατραπεί σε read-write και το αντίστροφο οι read-only περιοχές να μπορούν να αποθηκεύονται και σε άλλα media εκτός από φυσικούς δίσκους όπως CD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Ασφάλεια |  |  |  |
| 12.1 | Υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο γραμμής πίνακα (row level locking), χωρίς περιορισμό στον αριθμό των χρηστών ή/και των transactions και με ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέπειας (consistency) και της ακεραιότητας (integrity) των δεδομένων. Ο μηχανισμός κλειδώματος δεν θα πρέπει να υποστηρίζει αυτόματο lock escalation, από το επίπεδο της γραμμής στο επίπεδο σελίδας (page) ή πίνακα. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό κρυπτογράφησης/ αποκρυπτογράφησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες: διαχείριση database instances στο δίκτυο (π.χ. start, stop, recovery) διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) έλεγχος γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματισμός (jobs) | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Πλήρης υποστήριξη Unicode v3 character sets . | ΝΑΙ |  |  |

Εκπαίδευση χρηστών

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες δωρεάν εκπαίδευσης προσωπικού. Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου Χανίων, ώστε:

- Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης,

- Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με το επιχειρησιακό τους ρόλο,

- Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Μετά την βεβαίωση περαίωσης του έργου ξεκινάει η Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας όπου η δικτυακή πύλη θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας όπου και θα χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από το σύνολο των προβλεπόμενων χρηστών.

Η περίοδος αυτή ορίζεται στους δέκα πέντε  (15) μήνες.

Μια από τις βασικές υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος σε αυτή τη φάση, είναι τόσο η επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, όσο και η τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών του Δήμου με στόχο την άμεση επίλυση προβλημάτων και θεμάτων της σχετικά με το έργο.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες παραγωγικής λειτουργίας:

- Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη

- Άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του συστήματος μέσω τηλεφώνου κατά το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τη δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας.

- Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας, καλείται να ανταποκρίνεται, σε περίπτωση αναγγελίας προβλημάτων (βλαβών η δυσλειτουργιών), εντός της ημέρας μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του με Φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και να περιγράψει τον τρόπο που το πραγματοποίησε.