ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΔΟΙ 1100 ΛΙΤΡΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) | ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθμός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| Πρόσφατης Κατασκευής- πρότυπο STANDARDS ΕΝ 840-1,2,3,4, 5, 6, έτος κατασκευής. |  |  |
| Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5% (ακολουθεί το ΕΝ-840). |  |  |
| Να διαθέτει στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου δύο κυλινδροειδείς σωλήνες για την εκκένωση των κάδων από απορριμματοφόρου . |  |  |
| 1. Ειδικά |  |  |
| Κατασκευή πλαστικών μερών πλαστικό πρωτογενές υλικό υψηλής αντοχής με ημερομηνία παραγωγής όχι πέραν του ενός έτους. |  |  |
| Το βάρος του κάδου θα είναι 50-55 κιλά. |  |  |
| Πάχος του σώματος περίπου 8 χιλιοστά. |  |  |
| 2. Κυρίως Σώμα |  |  |
| Το κυρίως σώμα κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. |  |  |
| Πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΝ840/5 από τεστ σημειακής κρούσης σε καθορισμένες συνθήκες. |  |  |
| Οι κάδοι θα διαθέτουν ποδομοχλό. |  |  |
| 3. Τροχοί |  |  |
| Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο. |  |  |
| Ο κάθε κάδος θα διαθέτει χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. |  |  |
| 4. Οπή καθαρισμού -Στεγανότητα |  |  |
| Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, για την εκροή των υγρών. |  |  |
| Εγκατάσταση αφρώδους υλικού στο χείλος του κάδου για επιπλέον στεγανότητα και απομόνωση των οσμών. |  |  |
| 5. Καπάκι κάδου |  |  |
| Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από διπλό τοίχωμα (με εσωτερικό διάκενο αέρα). Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. |  |  |
| 6. Άλλα στοιχεία |  |  |
| Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων. |  |  |

ΚΑΔΟΙ 770 ΛΙΤΡΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) | ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθμός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| Πρόσφατης Κατασκευής- πρότυπο STANDARDS ΕΝ 840-1,2,3,4, 5, 6, έτος κατασκευής.. |  |  |
| Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 770 λίτρα +5% (ακολουθεί το ΕΝ-840). |  |  |
| Να διαθέτει στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου δύο κυλινδροειδείς σωλήνες για την εκκένωση των κάδων από απορριμματοφόρου . |  |  |
| 1. Ειδικά |  |  |
| Κατασκευή πλαστικών μερών πλαστικό πρωτογενές υλικό υψηλής αντοχής με ημερομηνία παραγωγής όχι πέραν του ενός έτους. |  |  |
| Το ονομαστικό φορτίο του κάδου θα είναι 308 κιλά . |  |  |
| Πάχος του σώματος περίπου 8 χιλιοστά. |  |  |
| 2. Κυρίως Σώμα |  |  |
| Το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. |  |  |
| Πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΝ840/5 από τεστ σημειακής κρούσης σε καθορισμένες συνθήκες. |  |  |
| Οι κάδοι θα διαθέτουν ποδομοχλό. |  |  |
| 3. Τροχοί |  |  |
| Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο . |  |  |
| Ο κάθε κάδος θα διαθέτει χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. |  |  |
| 4. Οπή καθαρισμού -Στεγανότητα |  |  |
| Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, για την εκροή των υγρών. |  |  |
| Εγκατάσταση αφρώδους υλικού στο χείλος του κάδου για επιπλέον στεγανότητα και απομόνωση των οσμών . |  |  |
| 5. Καπάκι κάδου |  |  |
| Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από διπλό τοίχωμα (με εσωτερικό διάκενο αέρα) Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. |  |  |
| 6. Άλλα στοιχεία |  |  |
| Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων. |  |  |

ΚΑΔΟΙ 360 ΛΙΤΡΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) | ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθμός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| Πρόσφατης Κατασκευής- πρότυπο STANDARDS ΕΝ 840-1,5, 6, έτος κατασκευής. |  |  |
| Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 360 λίτρα +5% (ακολουθεί το ΕΝ-840). |  |  |
| Το χείλος του κάδου θα είναι ειδικά ενισχυμένο για να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. |  |  |
| 1. Ειδικά |  |  |
| Κατασκευή πλαστικών μερών πλαστικό πρωτογενές υλικό υψηλής αντοχής με ημερομηνία παραγωγής όχι πέραν του ενός έτους |  |  |
| Το ονομαστικό φορτίο του κάδου θα είναι 144 κιλά. |  |  |
| Πάχος του σώματος περίπου 5 χιλιοστά. |  |  |
| 2. Κυρίως Σώμα |  |  |
| Το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. |  |  |
| Πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΝ840/5 από τέστ σημειακής κρούσης σε καθορισμένες συνθήκες. |  |  |
| 3. Τροχοί |  |  |
| Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360οι |  |  |
| Το στατικό φορτίο του τροχού θα είναι 100 κιλά. |  |  |
| 4. Οπή καθαρισμού -Στεγανότητα |  |  |
| Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, για την εκροή των υγρών |  |  |
| εγκατάσταση αφρώδους υλικού στο χείλος του κάδου για επιπλέον στεγανότητα και απομόνωση των οσμών |  |  |
| 5. Καπάκι κάδου |  |  |
| Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από διπλό τοίχωμα (με εσωτερικό διάκενο αέρα) Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. |  |  |
| 6. Άλλα στοιχεία |  |  |
| Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων. |  |  |
| ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ |
| Πρόσθετα στοιχεία |  |  |
| Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. |  |  |
| Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου ή επιλογή του Δήμου και θα επιτευχθεί στην α’ ύλη |  |  |
| Επίσης οι κάδοι θα διαθέτουν εκτύπωση πολυχρωμίας στο εμπρόσθιο τμήμα του κυρίως σώματος, τύπου IML (In-Mould-Labeling). Οι διαστάσεις της ετικέτας θα είναι περίπου 60Χ40 και το ακριβές περιεχόμενο θα καθορισθεί από τον Φορέα. |  |  |
| Συμπληρωματικά |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του διαγωνιζόμενου θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. |  |  |
| Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6-από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων ( χωρητικότητα, κ.α). |  |  |
| Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001. |  |  |
| Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει 3 ημέρες πρίν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. |  |  |
| Έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO 9000 κλπ.) |  |  |
| Οι προσφέροντες που δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά. |  |  |
| Κατάσταση ομοίων προμηθειών (κάδοι απορριμμάτων),σε φορείς του Δημοσίου, του διαγωνιζόμενου για την τελευταία τριετία. |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 			                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……….

# Text boxes

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ