ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

##### ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Πληροφ.  Δημήτρης Ποντικάκης

Γρηγορίου Ε΄ 50 και Κ.Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης  73135

### Τηλ.: 	28213 - 41715

Fax:   	28213 - 41716

www.chania.gr , email: dpontikakis@chania.gr

ΕΡΓΟ:  «Διαμορφώσεις Κοιμητηρίων»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και  αφορά εργασίες κατασκευής τάφων διαστάσεων 2,50μ. x 1,35μ  και βάθους  1 ,55μ. , από οπλισμένο σκυρόδεμα με τέσσερις αφαιρούμενες πλάκες πάχους 5 εκ. σε υπάρχοντα κοιμητήρια του Δήμου μας

Η εκσκαφή θα γίνεται σε βάθος ενός (1) μέτρου περίπου (συνημμένα σχέδια)

Γύρω-γύρω  από τον τάφο και σε απόσταση 50 εκ. θα κατασκευάζεται πεζοδρόμιο από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 εκ.

Θα γίνει τσιμεντόστρωση σε διαμορφωμένα κοιμητήρια του Δήμου για την ολοκλήρωση των διαδρόμων των τάφων.

Επίσης θα γίνουν εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Δημοτικών Κοιμητηρίων και γενικά ότι χρειάζεται για την καλή λειτουργία των Κοιμητηρίων.

Σκοπιμότητα έργου:

Με το έργο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία τάφων των είδη υπαρχόντων νεκροταφείων του Δήμου για της ανάγκες των κατοίκων

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

-Γενική εκσκαφή, φόρτωση και μεταφορά,κατασκευή ξυλοτύπου, σκυροδέτηση τάφων, επιχωμάτωση, σκυροδέτηση γύρω από τους τάφους

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στα 39.999,99 € με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ιδίους πόρους του Δήμου και είναι στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-7326.072 / 2016 , ΠΑΥ: A-452/1-2-2016

ΧΑΝΙΑ  IOYNIOΣ  2016

Εγκρίθηκε	                                  Θεωρήθηκε

ο  συντάξας                                         ο προϊστάμενος μελετών                           Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Χ

Δημήτρης ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ                     Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ                    Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολιτικός  Μηχανικός τ.ε.                      Πολιτικός Μηχανικός	                        Πολιτικός Μηχανικός