ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Η.  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Απάντηση | Απόκλιση | Παρατηρήσεις |
| Γ1 | Γενικά |  |  |  |
| Γ1.1 | Τα δύο απορριμματοφόρα θα είναι από μεταχειρισμένο πλαίσιο (το πολύ οκταετίας) και καινούρια υπερκατασκευή (αμεταχείριστη), αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, |  |  |  |
| Γ1.2 | Τα απορριμματοφόρα οχήματα κατά ουσιώδη και απαράβατη απαίτηση του Φορέα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου τύπου πρέσας για χωρητικότητα συμπιεσμένων απορριμμάτων τουλάχιστον 16m3 και τελικού μικτού βάρους του πλήρους οχήματος είναι 19tn |  |  |  |
| Γ1.3 | Οι διαστάσεις γενικά του απορριμματοφόρου, τα βάρη κατ' άξονα η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε απορρίμματα. Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της πίσω πόρτας, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. Το δε αυτοκίνητο θα παραδοθεί στον Φορέα με πινακίδες κυκλοφορίας με την νέα χρήση. |  |  |  |
| Γ1.4 | Οι ελάχιστες απαιτήσεις μικτού βάρους του πλήρους οχήματος είναι 19tn, ενώ για το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε απορρίμματα είναι 8tn. |  |  |  |
| Γ1.5 | Στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας και ενός φτυαριού. Επίσης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου θα υπάρχουν ανακλινόμενα αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές για να στηρίζονται και να συγκρατούνται, κατά την περισυλλογή των απορριμμάτων, δύο εργάτες ασφαλώς. |  |  |  |
| Γ1.6 | Το αυτοκίνητο θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και θα είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, φώτα πορείας και σταθμεύσεως, ηχητικά σήματα, καθρέπτες, αλεξήλια, ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων κλπ. Στο πίσω μέρος της πόρτας του οχήματος θα υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέβρες). |  |  |  |
| Γ1.7 | Οι προσφορές θα πρέπει δε να εκπληρώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στο επίπεδο θορύβου και την πρόληψη των ατυχημάτων των εργαζομένων (CE). Τα οχήματα θα έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με τις προδιαγραφές και περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην ποιότητα των συγκολλήσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας κατά ISO 9001, την προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού (ISO 14001), πιστοποιημένα από επίσημα γραφεία ελέγχου |  |  |  |
| Γ2 | Πλαίσιο. |  |  |  |
| Γ2.1 | Το πλαίσιο των απορριματοφόρων θα είναι τύπου 4x2, μεταχειρισμένο το πολύ οκταετίας και θα πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις: Χωρητικότητα υπερκατασκευής: 16m3 Ελάχιστη ικανότητα οχήματος σε μικτό φορτίο: 19tn Αριθμός αξόνων: 2 Επί ποινή αποκλεισμού οι ελάχιστες απαιτήσεις μικτού βάρους του πλήρους οχήματος είναι 19tn, ενώ για το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε απορρίμματα είναι 8tn. |  |  |  |
| Γ2.2 | Το ανωτέρω ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάμαξας με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. |  |  |  |
| Γ2.3 | Το πλαίσιο (φορέας) του απορριμματοφόρου πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. |  |  |  |
| Γ2.4 | Το πλαίσιο πρέπει να είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, με ισχυρό σύστημα ανάρτησης, για να αντεπεξέρχεται των δυσκολιών που συναντά το όχημα και ειδικότερα στο χώρο απόρριψης των απορριμμάτων. Το πλαίσιο του οχήματος θα αποτελείται από διαμήκης δοκούς που θα συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανωτέρου επιτρεπομένου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%). Διαφορετικά ο προμηθευτής υποχρεούνται να αντικαταστήσει το πλαίσιο. |  |  |  |
| Γ2.5 | Το ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμηκών δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματος. Το όχημα θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός, ενώ το μεταξόνιο είναι επιθυμητό να είναι το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος. |  |  |  |
| Γ2.6 | Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά το διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: |  |  |  |
| Γ2.7 | Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. |  |  |  |
| Γ2.8 | ∆ιαστάσεις αυτοκινήτου: |  |  |  |
| Γ2.9 | • Μεταξόνιο, μετατρόχιο |  |  |  |
| Γ2.10 | • Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) |  |  |  |
| Γ2.11 | • Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος. |  |  |  |
| Γ2.12 | Υλικά κατασκευής σκελετού. |  |  |  |
| Γ2.13 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις και να εμφαίνεται το όχημα στη στενότερη δυνατή καμπύλη |  |  |  |
| Γ2.14 | Βάρη πλαισίου και αμαξώματος. |  |  |  |
| Γ2.15 | Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος (GROSS WEIGHT). |  |  |  |
| Γ2.16 | Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. |  |  |  |
| Γ2.17 | Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. |  |  |  |
| Γ2.18 | Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. |  |  |  |
| Γ2.19 | Οι πλευρικές μπάρες προστασίας πρέπει να είναι αποσπώμενες για την εύκολη συντήρηση του αυτοκινήτου. |  |  |  |
| Γ2.20 | Επί της δεξαμενής καυσίμων πρέπει να υπάρχει τάπα που να κλειδώνει. |  |  |  |
| Γ3 | Κινητήρας |  |  |  |
| Γ3.1 | Ο κινητήρας για κάθε όχημα θα είναι DIESEL, τετράχρονος, υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους, με ισχύ τόση ώστε ο λόγος ισχύος ανά τόνο μικτού φορτίου να είναι τουλάχιστον 15 HP/τόνο μικτού φορτίου (ή 285 HP) και αναπτυσσόμενης ροπής μεγαλύτερης από 1000 Νm. Η παραπάνω ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι καθαρή στο σφόνδυλο μετρούμενη σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |  |  |  |
| Γ3.2 | Ο κινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον σύμφωνος με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων EURO 5 το δε επίπεδο θορύβου σύμφωνο με την οδηγία 92/97 EC. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισμοί ή οδηγίες, νόμοι, κτλ.) , τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα απορριμματοφόρα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Οι απαιτήσεις αυτές συνολικά είναι ουσιώδεις και απαράβατες. |  |  |  |
| Γ3.3 | Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων ροπής και ισχύος του κινητήρα. Θεωρείται σημαντικό προσόν, η ροπή στρέψης τους να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. |  |  |  |
| Γ3.4 | Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. |  |  |  |
| Γ3.5 | Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: |  |  |  |
| Γ3.6 | Τύπος και κατασκευαστής. |  |  |  |
| Γ3.7 | Η πραγματική ισχύς (κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της Ε.Ο.Κ.) σύμφωνα με τον αριθμό στροφών (μέγιστη) |  |  |  |
| Γ3.8 | Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. |  |  |  |
| Γ3.9 | Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών. |  |  |  |
| Γ3.10 | Ο κύκλος λειτουργίας (πχ τετράχρονος). Να διευκρινισθεί αν χρησιμοποιείται φυσική εισπνοή ή υπερπλήρωση και intercooler. |  |  |  |
| Γ3.11 | Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως. |  |  |  |
| Γ3.12 | Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως. |  |  |  |
| Γ3.13 | Περιγραφή μηχανόφρενου (κλαπέτου). |  |  |  |
| Γ3.14 | Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας. |  |  |  |
| Γ4 | Σύστημα μετάδοσης |  |  |  |
| Γ4.1 | Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) ταχυτήτων εμπρόσθιας κίνησης και μιας (1) οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό. |  |  |  |
| Γ4.2 | Για τα οχήματα το σύστημα μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς το σύστημα του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων, θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου, αποκλείοντας απομιμήσεις. |  |  |  |
| Γ4.3 | Το κιβώτιο ταχυτήτων θα διαθέτει κατάλληλο δυναμολήπτη (P.T.O.) για τη μετάδοση τις κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος. Θα υπάρχει αυτόματο σύστημα που θα αποσυμπλέκει την ισχύ που θα μεταδίδεται από τον κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχημα θα ξεκινά για πορεία. Η μη ύπαρξη του παραπάνω συστήματος θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού. Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των οχημάτων. Το υλικό τριβής του συμπλέκτη υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να περιέχει αμίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού. |  |  |  |
| Γ4.4 | Πρέπει να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του κιβωτίου ταχυτήτων, ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης, P.T.O., κ.λ.π.). Τα διαφορικά πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής, έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0.60, θα περιλαμβάνει δε και διάταξη κλειδώματος. Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική περιγραφή. |  |  |  |
| Γ5 | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| Γ5.1 | Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Το σύστημα πεδήσεως θα εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο, θα είναι ανεξάρτητου διπλού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα κατασκευασμένο με άριστα υλικά και ικανής αντοχής, ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια καλή λειτουργία και θα ενεργεί μπρος και πίσω σε δισκόφρενα με επενέργεια σε όλους τους τροχούς, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC). Το όχημα θα διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS), καθώς και με σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα (Α.S.R.), ενώ θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (electronic stability system – ESP) του οχήματος. Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήματος πέδησης θα είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία. |  |  |  |
| Γ5.2 | Το όχημα πρέπει να διαθέτει βοηθητική πέδηση με επιβραδυντή καυσαερίων (μηχανόφρενο κλαπέτο) και βαλβίδα αποσυμπίεσης. Κατά τη στάση ή την πορεία θα υπάρχει σύστημα ασφάλισης των τροχών (διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων) |  |  |  |
| Γ5.3 | Το χειρόφρενο θα είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. |  |  |  |
| Γ5.4 | Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήματος πεδήσεως με διαγράμματα. |  |  |  |
| Γ6 | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |
| Γ6.1 | Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC. Θα πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του οχήματος (πλαισίου με την υπερκατασκευή). Είναι επιθυμητό το σύστημα διεύθυνσης να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος θα βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. |  |  |  |
| Γ6.2 | Το τιμόνι πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός – πίσω σε σχέση με τον οδηγό. |  |  |  |
| Γ7 | Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά |  |  |  |
| Γ7.1 | Θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να διαθέτει σύστημα υπομείωσης στροφών στους τροχούς (όμοια σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC). |  |  |  |
| Γ7.2 | Ο κινητήριος άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς λόγω μειωμένης πρόσφυσης |  |  |  |
| Γ7.3 | To όχημα θα φέρει ελαστικά με πέλμα για μικτή χρήση σε δρόμους με άσφαλτο και χώμα. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών |  |  |  |
| Γ7.4 | Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης του οχήματος, καινούργια, όχι από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). |  |  |  |
| Γ7.5 | Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σε ευχερή θέση. |  |  |  |
| Γ7.6 | Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφεται ή πίεση λειτουργίας των ελαστικών. |  |  |  |
| Γ8 | Καμπίνα οδήγησης |  |  |  |
| Γ8.1 | Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου και θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος, θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού , δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα κλιματισμού, ζώνες με προεντατήρες, ηλεκτρικά παράθυρα, διπλούς εργονομικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες, στερεοφωνικό/ράδιο CD (με την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας, εσωτερικό φωτισμό, πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου. |  |  |  |
| Γ8.2 | Τα απορριμματοφόρα θα διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο ωρομετρητή λειτουργίας του P.T.O., αναμονή 12V με ασφάλεια 10 Α για την τροφοδοσία των συσκευών ενδοεπικοινωνίας. |  |  |  |
| Γ8.3 | Θα διαθέτει κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη από την καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. Το εξωτερικό τμήμα της κάμερας επισκόπησης, στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής απαραιτήτως θα προστατεύεται από κατάλληλο κλωβό |  |  |  |
| Γ8.4 | Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν, εκτός του οδηγού να μπορούν να μεταφέρονται άνετα και δύο (2) ακόμη καθήμενα άτομα. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατομικό, εργονομικό ρυθμιζόμενο αεροκάθισμα, ενώ των συνοδηγών άνετο, ανατομικό, ξεχωριστό για τον καθ΄ ένα ή μονοκόμματο κάθισμα Επίσης απαραίτητα μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών. |  |  |  |
| Γ8.5 | Η ανάκληση της καμπίνας πρέπει να γίνεται υδραυλικά. Επιθυμητό να αναφερθούν οι ικανότητες – δυνατότητες και τα τυχόν τεστ αντοχής της καμπίνας. |  |  |  |
| Γ9 | Ηλεκτρικό σύστημα. |  |  |  |
| Γ9.1 | Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 Volt και εναλλάκτη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ειδικά ενισχυμένο για τις ανάγκες κίνησης και των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εκτός και αν αυτή διαθέτει χωριστό τέτοιο σύστημα., |  |  |  |
| Γ9.2 | Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάμποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, σύστημα βομβητή κατά την πορεία όπισθεν του οχήματος, κ.λ.π.) και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για οδήγηση όπισθεν, εγκατάσταση στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής, δύο (2) προβολείς (Led) για νυχτερινή εργασία (φωτισμός στα σημεία εργασίας, στην σκάφη με ξεχωριστό διακόπτη, κ.λ.π.), φώτα για ομίχλη, φώτα ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Στο επάνω μέρος της οπίσθιας πόρτας ένας προβολέας νυχτερινής εργασίας. |  |  |  |
| Γ9.3 | Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι καλά προφυλαγμένες έναντι μηχανικής και θερμικής φθοράς (όχι σπιράλ, μέσα σε κανάλι), τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς, καθώς και να είναι εύκολη η επισκευή ή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης χωρίς να απαιτείτε η διάνοιξη οπών. Το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει καλά προφυλαγμένα οπίσθια φανάρια καθώς και δύο (2) προφυλαγμένους στροβοσκοπικούς φάρους χαμηλού προφίλ χρώματος πορτοκαλί όπως περιγράφετε στο κεφάλαιο «Ασφαλεία». Η θέση των φλας και οι πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν. |  |  |  |
| Γ9.4 | Είναι επιθυμητό το ηλεκτρικό σύστημα της υπερκατασκευής να ελέγχεται μέσω P.L.C. προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση διάγνωση τυχόν βλαβών. Το σύστημα P.L.C. προς τις καταναλώσεις πρέπει να φέρει ασφαλιστική διάταξη (με τα ανάλογα amper ανά ασφάλεια) για κάθε ενεργοποιούμενο κύκλωμα (ηλεκτρολογικό) ξεχωριστά. |  |  |  |
| Γ10 | Υπερκατασκευή |  |  |  |
| Γ10.1 | Το κύριο σώμα της υπερκατασκευής, θα είναι εξ ολοκλήρου από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Στα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα είναι αντιτριβικού τύπου (τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος). |  |  |  |
| Γ10.2 | Για την κατασκευή του σώματος της κιβωτάμαξας (το τμήμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα) πρέπει θα χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση χαλυβδοελάσματα αντιτριβικού τύπου (τύπου HARDOX 450). Tα πλευρικά τοιχώματα, η οροφή και το πάτωμα θα είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. Ειδικότερα, τα πλευρικά τοιχώματα θα πρέπει να είναι πάχους 3 χιλιοστών (mm) τουλάχιστον, ενώ το δάπεδο πάχους 4 mm τουλάχιστον. |  |  |  |
| Γ10.3 | Η όλη κατασκευή πρέπει να στηρίζεται στο σασί του αυτοκινήτου μέσω ισχυρού ψευδοπλαισίου, να διακρίνεται δε, για την σωστή κατανομή του βάρους της υπερκατασκευής στο πλαίσιο, ώστε να υπάρχει σωστή φόρτιση των δύο αξόνων και πλήρης εκμετάλλευση του πλαισίου στην έδραση της υπερκατασκευής, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ελάχιστος δυνατός οπίσθιος πρόβολος που είναι απαραίτητος για την ευελιξία του αυτοκινήτου. |  |  |  |
| Γ10.4 | Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης θα φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης θα είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. Η χοάνη φόρτωσης θα είναι επίσης κατασκευασμένη κατά προτίμηση από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450. Θα έχει επαρκή χωρητικότητα για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων. Να αναφερθεί η χωρητικότητα αυτή. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης, καθώς και η χοάνη φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm με ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων. |  |  |  |
| Γ10.5 | Για όλα τα παραπάνω είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υλικά με καλύτερες ιδιότητες (αντοχή κλπ.) που θα αξιολογηθούν αναλόγως. Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων. |  |  |  |
| Γ10.6 | Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάμαξας πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση, η δε στήριξη της επικάλυψης να γίνεται με περικόχλιο και γκρόβερ όπου δεν υπάρχει συγκόλληση. |  |  |  |
| Γ10.7 | Επί ποινή αποκλεισμού, σε κατάλληλο μέρος της υπερκατασκευής πρέπει να υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών στραγγισμάτων και τυχόν καταλοίπων με ικανή χωρητικότητα και στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης που θα αδειάζει ελεγχόμενα τη λεκάνη. |  |  |  |
| Γ10.8 | Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και συντήρησης του τηλεσκοπικού εμβόλου της πλάκας εκφόρτωσης στο μπροστινό μέρος. |  |  |  |
| Γ10.9 | Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του αυτοκινήτου μέσω δυναμολήπτη (P.T.O.) και μέσω ισχυρής υδραυλικής αντλίας μεταβλητής ροής. Η εκφόρτωση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με μετακίνηση της πλάκας πιέσεως μέσω υδραυλικού εμβόλου. Οι μεταδόσεις όλων των κινήσεων (φόρτωση, συμπίεση, εκφόρτωση) πρέπει να είναι υδραυλικές, με μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας. Η μεταφορά κινήσεως από τον δυναμολήπτη (P.T.O.) πρέπει να είναι η συντομότερη δυνατή για να ελαχιστοποιούνται οι βλάβες και επί ποινή αποκλεισμού με σύστημα αυτόματης αποσύμπλεξης του P.T.O μόλις το όχημα τεθεί σε κίνηση που να ενεργοποιείται με απλό πάτημα του συμπλέκτη. |  |  |  |
| Γ10.10 | Στην έξοδο της δεξαμενής υδραυλικού λαδιού πρέπει να υπάρχει σφαιρική βάνα καθώς και φίλτρα προ της αναρρόφησης των αντλιών, για την παρακράτηση των ρινισμάτων και την προστασία των αντλιών. Για την αντιμετώπιση απροσδόκητων βλαβών, πρέπει να υπάρχει υδραυλικό κύκλωμα με δυνατότητα αντίστροφης ροής του λαδιού (BY PASS). |  |  |  |
| Γ10.11 | Να αναφερθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές, η μέγιστη πίεση της αντλίας. Η ανωτέρω απαίτηση είναι ουσιώδης και απαράβατη |  |  |  |
| Γ10.12 | Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να αντέχουν σε πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar και θα είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. |  |  |  |
| Γ10.13 | Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης. |  |  |  |
| Γ10.14 | Ο ωφέλιμος όγκος των συμπιεσμένων απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 16 m3. Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. |  |  |  |
| Γ10.15 | Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπιέσεως, κατά τη διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας δηλαδή από το εμπρόσθιο προς το οπίσθιο τμήμα του αυτοκινήτου. Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή, αλλά οπωσδήποτε μεγαλύτερη της σχέσης όγκου συμπιεσμένων προς ασυμπίεστα 5:1 (τουλάχιστον 500 κιλά/κυβικό μέτρο (kg/m3) ωφέλιμου όγκου της υπερκατασκευής της κιβωτάμαξας). Ο υπολογισμός του λόγου συμπίεσης γίνεται για απορρίμματα με σύνθεση: χαρτί και χαρτόνι 24%, γυαλί (μπουκάλια, υαλοπίνακες) 4%, μέταλλα διάφορα 7%, υφάσματα και ράκη 3%, ξύλο 2%, πλαστικά διάφορα 8%, ζυμώσιμα (οικιακά, φυτικά) 50%, διάφορα (μικρής συμπιεστότητας) 2%, σχετική υγρασία στο σύνολο των απορριμμάτων: 65-70%. Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. |  |  |  |
| Γ10.16 | Το όλο σύστημα της κιβωτάμαξας πρέπει να έχει όριο ζωής τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια για κανονικές συνθήκες φόρτωσης οικιακών αστικών απορριμμάτων |  |  |  |
| Γ10.17 | Η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί να επιλεγεί συνεχής - αυτόματη μιας φάσης συμπίεσης, τελείως χειροκίνητη - διακοπτόμενη και συγχρονισμένη με το ανυψωτικό σύστημα των κάδων. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού θα είναι αντεστραμμένα, του δε φορείου θα βρίσκονται εκτός χοάνης. Επίσης το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας. Επίσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. |  |  |  |
| Γ10.18 | Το ύψος φόρτωσης να είναι μικρότερο από 1,0 μέτρο (m) για χειρονακτική αποκομιδή και μεγαλύτερο από 1,6m για μηχανική αποκομιδή. |  |  |  |
| Γ10.19 | Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων στην είσοδο της κιβωτάμαξας να είναι διαμορφωμένη ώστε να δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας έως και 1300 lt και αφετέρου να προστατεύει τους χειριστές από εκτοξευόμενα θραύσματα απορριμμάτων, γυαλιών κλπ. |  |  |  |
| Γ10.20 | Στο πίσω μέρος του οχήματος θα είναι προσαρμοσμένο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης μεταλλικών και πλαστικών κάδων του DIN 30740, του DIN 30700 μεγέθους μέχρι και 1100 lt και της ΕΝ 840 μεγέθους έως και 1300 lt, τύπου βραχιόνων και κτένας. Μέσω του μηχανισμού χτένας θα είναι δυνατή η ανύψωση δύο κάδων ταυτόχρονα 80-360 lt. |  |  |  |
| Γ10.21 | Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Σύστημα εκτάκτου ανάγκης STOP θα υπάρχει και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας, όπου θα σταματά την λειτουργία του μηχανισμού συμπίεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο, καθώς και μέσα στην καμπίνα επιβατών. Η θέση του χειριστηρίου και των STOP θα είναι τέτοια ώστε να υπάρχει οπτική επαφή του χειριστή με το μηχανισμό γενικότερα συμπίεσης. |  |  |  |
| Γ10.22 | Το χρώμα του παραπάνω συστήματος και του ενδιάμεσου πλαισίου θα είναι ίδιο με της υπόλοιπης υπερκατασκευής. Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού θα είναι μεγαλύτερη από 800 κιλά (kg), θα φέρει ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης του κάδου και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις, σύστημα ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτωση και κακή χρήση. |  |  |  |
| Γ10.23 | Επίσης, η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κλπ. |  |  |  |
| Γ10.24 | Η θύρα εκφόρτωσης θα ευρίσκεται στο πίσω μέρος και θα ανοιγοκλείνει υδραυλικά (με δύο μπουκάλες) από την καμπίνα και απόλυτα στεγανά. Θα υπάρχει όμως και μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Τα έμβολα θα βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας. Οι απατήσεις αυτές είναι ουσιώδης και απαράβατες. |  |  |  |
| Γ10.25 | Το άνοιγμα της θύρας θα μπορεί να γίνεται είτε από τη θέση του οδηγού είτε από πίσω αριστερά, ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. |  |  |  |
| Γ10.26 | Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης των κάδων, ο οποίος είναι επιθυμητό να μην υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. Να δοθεί επίσης και ο χρόνος εκκένωσης της κιβωτάμαξας. |  |  |  |
| Γ10.27 | Θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά πως θα γίνεται η ενεργοποίηση της εκφόρτωσης και με ποιο μηχανισμό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση της εκφόρτωσης. |  |  |  |
| Γ10.28 | Η βαφή της υπερκατασκευής θα πρέπει να γίνει με όλες τις σύγχρονες μεθόδους. Πριν την βαφή θα γίνουν οι επεξεργασίες πλυσίματος, απολίπανσης, στοκαρίσματος, τριψίματος, επάλειψης με αστάρι ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών και μετά βαφή DUCO με δύο διασταυρούμενες στρώσεις σε χρώμα κατά προτίμηση λευκό, αλλά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο (Γ12) του παρόντος. |  |  |  |
| Γ10.29 | Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι. Η υδραυλική εγκατάσταση θα αποτελείται από υδραυλική αντλία μεταβλητής ροής, πού θα έχει την ικανότητα να κινεί την πρέσα, να ανοίγει τη θύρα, να ανυψώνει και να εκκενώνει τους κάδους, με το σχετικό ταρακούνημα. Επίσης θα κινεί αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος, χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση. |  |  |  |
| Γ10.30 | Επί ποινή αποκλεισμού και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές απαραίτητη είναι η ύπαρξη κεντρικού συστήματος λίπανσης της υπερκατασκευής ή άλλο σύστημα με την ίδια αποτελεσματικότητα – όλες οι κινούμενες συναρμογές να φέρουν γρασαδόρους. |  |  |  |
| Γ10.31 | Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. |  |  |  |
| Γ10.32 | Τέλος πρέπει να υπάρχουν θέσεις για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούμενων εργαλείων χειρός (όπως σκούπα, φτυάρι) για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. |  |  |  |
| Γ10.33 | Θα πρέπει να δοθούν και τα κάτωθι στοιχεία: |  |  |  |
| Γ10.34 | Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάμαξας. |  |  |  |
| Γ10.35 | Σχέδια κατασκευής και τα πάχη των ελασμάτων της κιβωτάμαξας. |  |  |  |
| Γ10.36 | Ύψος φορτώσεως (ύψος από οριζόντιο έδαφος). |  |  |  |
| Γ10.37 | Χωρητικότητα της κιβωτάμαξας και οι διαστάσεις αυτής. |  |  |  |
| Γ10.38 | Βάρος κιβωτάμαξας με το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανύψωσης κάδων. |  |  |  |
| Γ10.39 | Πάχος, κατηγορία και οι ειδικές επεξεργασίες και ενισχύσεις του κυρίως κάδου. |  |  |  |
| Γ10.40 | ∆ιαστάσεις ψευδοπλαισίου και ανάλυση κατανομής βαρών για το πλήρες όχημα έμφορτο, όπως και η θέση του κέντρου βάρους. |  |  |  |
| Γ10.41 | Ο τρόπος εγκατάστασης και προστασίας των ηλεκτρικών και υδραυλικών γραμμών και εξαρτημάτων. |  |  |  |
| Γ10.42 | Σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων: |  |  |  |
| Γ10.43 | • Λήψη κινήσεως |  |  |  |
| Γ10.44 | • Θέση μοχλού χειρισμού |  |  |  |
| Γ10.45 | • Τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας. |  |  |  |
| Γ10.46 | Σύστημα ανοίγματος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωμα και σύστημα ανύψωσης κάδων: |  |  |  |
| Γ10.47 | •Θέσεις των κυλίνδρων ανυψώσεως (μπουκάλες). |  |  |  |
| Γ10.48 | •Αριθμός και διάμετρος των κυλίνδρων ανυψώσεως και τύπος αυτών (απλές ή τηλεσκοπικές) |  |  |  |
| Γ10.49 | Σχέδιο του υδραυλικού και ηλεκτρικού κυκλώματος της υπερκατασκευής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επισκευής βλαβών από το συνεργείο του Δήμου Χανίων |  |  |  |
| Γ11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |  |  |
| Γ11.1 | Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή. Ολα τα παρακάτω πρέπει να πληρούνται με ποινή αποκλεισμού |  |  |  |
| Γ11.2 | θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία Π.Δ. 57/2010( ΦΕΚ 97/ Α ’ /25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ ΕΚ και κατάργηση των ΠΔ. 18/96 και 377/93», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 81/2011 ( ΦΕΚ 197/ Α ’ /09.09.2011) και ισχύει και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1501-1/4/5 σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας - σήμανση CE. |  |  |  |
| Γ11.3 | Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει : |  |  |  |
| Γ11.4 | Σύστημα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Η ενεργοποίηση των STOP, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης |  |  |  |
| Γ11.5 | Θα διαθέτει ευρυγώνια κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη από την καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. Το εξωτερικό τμήμα της κάμερας επισκόπησης, στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής απαραιτήτως θα προστατεύεται από κατάλληλο κλωβό. Επίσης το όχημα θα διαθέτει προβολέα εργασίας λειτουργίας για νυχτερινή αποκομιδή |  |  |  |
| Γ11.6 | Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρους του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. |  |  |  |
| Γ11.7 | To όχημα θα πρέπει να φέρει διάταξη για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας ενσφήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 70/221/Ε.Ο.Κ. και 2006/20/EC, πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα. Ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. ∆ια του κυκλώματος αυτού δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία) ενώ θα αποτρέπει και την οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό, τότε με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501-1:2000) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα θα σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν θα πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος θα απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά βάση του EN 1501:2000. |  |  |  |
| Γ11.8 | Τα σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου θα είναι ανακλινόμενα, αντιολισθητικά, ισχυρά για την ασφαλή μεταφορά των εργατών. Αναλυτικότερα θα υπάρχουν 2 κατάλληλες θέσεις όρθιων, προστατευόμενες, πλάτους περίπου 60 εκατοστών για μετακίνηση του προσωπικού συλλογής των απορριμμάτων, με αναδιπλούμενα σκαλιά, ζώνες προστασίας, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα, ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης. Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. |  |  |  |
| Γ11.9 | Το όχημα θα περιέχει ακόμη δύο (2) προφυλαγμένους στροβοσκοπικούς φάρους χαμηλού προφίλ χρώματος πορτοκαλί, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου, προβολέα εργασίας λειτουργίας για νυχτερινή αποκομιδή, ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, καθώς θα υπάρχουν και παντού σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. |  |  |  |
| Γ11.10 | Σύστημα βομβητή κατά την πορεία όπισθεν του οχήματος |  |  |  |
| Γ11.11 | Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της θα είναι μικρότερη από 85 db, σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EC όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 2005/88/EC και το σχετικό πρότυπο ΕΝ 1501:2000, και αυτό θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό μέτρησης θορύβου που θα έχει εκδοθεί πρόσφατα για το αντίστοιχο όχημα από αρμόδιο φορέα. |  |  |  |
| Γ11.12 | Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. |  |  |  |
| Γ11.13 | Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατομικό, εργονομικό ρυθμιζόμενο αεροκάθισμα, ενώ των συνοδηγών άνετο, ανατομικό, ξεχωριστό για τον καθ΄ ένα ή μονοκόμματο κάθισμα Επίσης απαραίτητα μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών και θα εκτιμηθεί η ευχέρεια ανόδου και καθόδου από το όχημα. |  |  |  |
| Γ11.14 | Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στην κιβωτάμαξα. |  |  |  |
| Γ11.15 | Πρέπει επίσης να υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας που δε θα επιτρέπει υπερφόρτωση της κιβωτάμαξας, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων. |  |  |  |
| Γ11.16 | Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών. |  |  |  |
| Γ11.17 | Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής και αριθμό σειράς. |  |  |  |
| Γ11.18 | Για όλη την κατασκευή θα υπάρχει σήμανση CE |  |  |  |
| Γ12 | Χρωματισμός. |  |  |  |
| Γ12.1 | Εξωτερικά τα απορριματοφόρα πρέπει να είναι χρωματισμένα με χρώμα DUCO, με βαφή φούρνου σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν σωστού στοκαρίσματος και ασταρώματος, σε χρώμα λευκό, εκτός τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου με περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο Χανίων μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο και τις οποίες ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. |  |  |  |
| Γ13 | Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. |  |  |  |
| Γ13.1 | Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα έντυπα και σχέδια.: |  |  |  |
| Γ13.2 | Σχέδιο με κλίμακα, με γραμμένες τις κύριες εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος |  |  |  |
| Γ13.3 | Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφημάτων, φωτοαντιγράφων, εντύπων, κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος |  |  |  |
| Γ13.4 | Πίνακα των εργαλείων του οχήματος, που θα παραδοθούν |  |  |  |
| Γ13.5 | Τυχόν σχετικό βιντεο σε ηλεκτρονική μορφή λειτουργίας του χειρισμού του πλήρους οχήματος |  |  |  |
| Γ13.6 | Επίσης επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική δήλωση συμμόρφωσης των οχημάτων με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1501-1/4/5, που να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους σημεία της προσφερόμενης υπερκατασκευής (σύστημα συμπίεσης, χοάνη φόρτωσης, ανυψωτικό κάδων, σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών, υδραυλικό σύστημα, ηλεκτρικό σύστημα, σήμανση κ.λ.π.) και γενικότερα τα συστήματα για την ασφάλεια κατά την λειτουργία του οχήματος. |  |  |  |
| Γ14 | Ποιότητα, και καταλληλότητα |  |  |  |
| Γ14.1 | Για τον έλεγχο της ποιότητος της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων. Η υπερκατασκευή θα συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας CE, του κατασκευαστή της. |  |  |  |
| Γ14.2 | Τόσο για τους κατασκευαστές αλλά και για προμηθευτές, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000, ISO 14001. Επίσης η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί. |  |  |  |
| Γ14.3 | Οι εγκρίσεις ποιότητας και έγγραφα πιστοποίησης της σειρά ISO ή άλλης ισοδύναμης μεθοδολογίας πιστοποίησης θα αφορούν την κατασκευή – συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων για την εταιρία της υπερκατασκευής |  |  |  |
| Γ14.4 | Όσον αφορά την καταλληλότητα, θα δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς των ιδίων η παρομοίων απορριμματοφόρων οχημάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (∆ήμους, Κοινότητες) και γενικά θα δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχημάτων από τους εν λόγω φορείς χωρίς προβλήματα, όσον αφορά την υπερκατασκευή αλλά και το όχημα, και η ανταπόκριση του προσφέροντα στον άμεσο εφοδιασμό με ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| Γ14.5 | Να υποβληθούν από χρήστες βεβαιώσεις καλής και αξιόπιστης λειτουργίας. |  |  |  |
| Δ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ |  |  |  |
| Δ1 | Εγγύηση λειτουργίας |  |  |  |
| Δ1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Δήμο για το μεταχειρισμένο τμήμα του οχήματος (πλαίσιο) πρέπει να είναι τουλάχιστον (1) έτος. Για το υπόλοιπό τμήμα του οχήματος που περιλαμβάνει το σύνολο της υπερκατασκευής με όλα τα καινούρια εγκατεστημένα συστήματα για την λειτουργίας της πρέπει να είναι τουλάχιστον (2) έτη. |  |  |  |
| Δ1.2 | Επίσης αντίστοιχα εγγύηση αντισκωρικής προστασίας για το πλαίσιο πρέπει να είναι τουλάχιστον (1) έτος και για την υπερκατασκευή για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. |  |  |  |
| Δ1.3 | Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για πλήρες όχημα. |  |  |  |
| Δ1.4 | Οι παραπάνω εγγυήσεις να προέρχονται από τον προμηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές. |  |  |  |
| Δ1.5 | Το πλαίσιο του οχήματος, κατά την περίοδο της εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγμα ή στρέβλωση ακόμη και για φορτία μεγαλύτερα του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά 20%. Αν διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής ή να προχωρήσει σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου και κατόπιν επιθεωρήσεως του από το Υπουργείο Μεταφορών, να παραδώσει αυτό μέσα σε δύο (2) εβδομάδες το αργότερο στο φορέα |  |  |  |
| Δ1.6 | Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν όλες τις βλάβες που θα εμφανιστούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στην έδρα του φορέα, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο της εταιρείας εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. |  |  |  |
| Δ2 | Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά) |  |  |  |
| Δ2.1 | Θα αναφερθούν τα κεντρικά και εξουσιοδοτημένα συνεργεία και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών. |  |  |  |
| Δ2.2 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για τα προσφερόμενα οχήματα και την υπερκατασκευή τους για δέκα (10) έτη τουλάχιστον ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές καθώς και εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο των δέκα (15) ημερών (υπεύθυνη δήλωση). Προμηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών πέραν των δέκα (10) ετών οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους αντίστοιχες δηλώσεις των επιμέρους κατασκευαστών εξαρτημάτων (πλαίσιο – υπερκατασκευή) για την αποδοχή του πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών. |  |  |  |
| Δ2.3 | Ειδικότερα η υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών αποκλειστικά για το μεταχειρισμένο πλαίσιο μπορεί να μειωθεί στα πέντε (5) χρόνια |  |  |  |
| Δ2.4 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρηση-αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. |  |  |  |
| Δ3 | Εμπειρία, ειδίκευση |  |  |  |
| Δ3.1 | Με την προσφορά πρέπει να δοθεί κατάλογος με τις πωλήσεις των συγκεκριμένων ή παρομοίων μοντέλων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δημόσιο ή σε ιδιώτες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, από την προαφαιρούσα εταιρεία ή από άλλες (συνοπτική αναφορά) |  |  |  |
| Δ3.2 | Επίσης, θα δοθούν στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας στην προμήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παρομοίων τύπων απορριμματοφόρων και υπερκατασκευών, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε οχήματα παρόμοιας κατηγορίας. |  |  |  |
| Δ4 | Χρόνος και τόπος παράδοσης. |  |  |  |
| Δ4.1 | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Χανίων, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. Αξιολογείτε ο μικρότερος χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| Δ4.2 | Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. |  |  |  |
| Δ4.3 | Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα απορριμματοφόρα στο Φορέα με πινακίδες κυκλοφορίας, τα έξοδα δε που απαιτούνται για την έκδοσή τους θα βαρύνουν τον ίδιο. |  |  |  |
| Δ4.4 | Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. |  |  |  |
| Δ5 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| Δ5.1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δύο (2) τουλάχιστον τεχνικούς και έναν (1) ηλεκτρολόγο του Φορέα στη συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου, καθώς και δύο (2) εργάτες για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή |  |  |  |
| Δ5.1 | Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης πρέπει να γίνει πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής των οχημάτων. |  |  |  |
| Ε | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| Ε1 | Ουσιώδεις απαιτήσεις |  |  |  |
|  | Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, για τις οποίες αναφέρεται «επί ποινή αποκλεισμού», θεωρούνται ουσιώδεις. |  |  |  |
| Ε2 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
|  | (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) |  |  |  |
| Ε2.1 | (1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Φορέα. |  |  |  |
| Ε2.2 | (2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και αντισκωρικής προστασίας και ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση |  |  |  |
| Ε2.3 | (3) Κατάσταση πωλήσεων των υπό προμήθεια οχημάτων (απορριμματοφόρα) του διαγωνιζόμενου για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο Φορέας, και ο τύπος του προσφερόμενου είδους ή αντίστοιχος κατάλογος πωλήσεων θα υποβληθεί και για τον κατασκευαστικό οίκο της υπερκατασκευής. |  |  |  |
| Ε2.4 | (4) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν: |  |  |  |
| Ε2.5 | • Έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές ΕURO για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. |  |  |  |
| Ε2.6 | • Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. |  |  |  |
| Ε2.7 | (5) Σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση απορριμματοφόρων οχημάτων θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισμοί ή οδηγίες, νόμοι, κτλ.), τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. |  |  |  |
| Ε2.8 | (6) Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των πλαισίων και υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. Επίσης, πρέπει να συμπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α ́με τα συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. |  |  |  |
| Ε2.9 | (7) Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά, φύλλο συμμόρφωσης με την παρούσα προδιαγραφή το οποίο θα ακολουθεί επακριβώς την αρίθμηση, δομή και παραγραφοποίηση της παρούσας. Το φύλλο συμμόρφωσης θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και θα παραπέμπει σε συγκεκριμένα σημεία της προσφοράς ή/και νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών, προτύπων, συστάσεων κλπ. Η πλήρη και αναλυτική απάντηση του κάθε όρου της παρούσας προδιαγραφής είναι υποχρεωτική. Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα καθώς και σε τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν. |  |  |  |
| Ε3 | Εγκρίσεις - Παρελκόμενα |  |  |  |
| Ε3.1 | Ο ίδιος ο προμηθευτής μετά την παραλαβή του απορριμματοφόρου πρέπει να φροντίσει με δικά του έξοδα, για τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με τις απαραίτητες πινακίδες κυκλοφορίας τους. Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων πρέπει να εκδοθούν στο τμήμα συγκοινωνιών του νομού της έδρας του Δήμου. |  |  |  |
| Ε3.2 | Με την παράδοση καθένα από τα οχήματα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παρελκόμενα: |  |  |  |
| Ε3.3 | Πλήρη εφεδρικό τροχό, όμοιο με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένο σε ευχερή θέση. |  |  |  |
| Ε3.4 | Σειρά συνήθων εργαλείων, δηλαδή γρύλο υδραυλικό ικανό να ανυψώσει το αυτοκίνητο με πλήρες φορτίο, 2 τάκους, μπουλονόκλειδο με άξονα, μία (1) πλήρη σειρά γερμανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιμαστικό και μία (1) πένσα. |  |  |  |
| Ε3.5 | ∆ύο (2) πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που θα ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. |  |  |  |
| Ε3.6 | Μεταλλικό φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. |  |  |  |
| Ε3.7 | Τρίγωνο βλαβών (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.). |  |  |  |
| Ε3.8 | Ψηφιακό ταχογράφο Ευρωπαϊκής Ένωσης. |  |  |  |
| Ε3.9 | Αντιολισθητικές αλυσίδες. |  |  |  |
| Ε3.10 | Σειρά τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. Δηλαδή δύο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως (Work Shop Manual), κινητήρα, πλαισίου και υπερκατασκευής, βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα και με κωδικούς ονομαστικά για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή, ως και βιβλία επισκευών και για τα μέρη του αυτοκινήτου, πλαίσιο και υπερκατασκευή γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και σε ηλεκτρονική μορφή. |  |  |  |
| Ε3.11 | Τα προσφερόμενα εργαλεία πρέπει να βρίσκονται σε κιβώτια ή ερμάριο σε κατάλληλη θέση. |  |  |  |
| Ε3.12 | Η αξία όλων των ανωτέρω πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή κάθε οχήματος. |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ