ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ - ΖΕΥΓΑΡΙΑ |
| 1.1 | ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας. Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3, στη σόλα oil resistant. Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | ΓΑΛΟΤΣΕΣ Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους. Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρισμό. Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις καθώς και να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3. Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΑ Πεδίο χρήσης: Για απασχολούμενους σε εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων, καθαρίστριες σχολείων κλπ Περιγραφή: Θα πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητική σόλα (SR = slip resistance) και να είναι δοκιμασμένα τουλάχιστον σε κεραμικά πλακίδια με διάλυμα NaLS (ένδειξη SRA ή SRC). Θα είναι κλειστού τύπου (ήτοι τύπου αθλητικού) Θα διατίθενται όλα τα απαραίτητα μεγέθη Πρότυπα: ΕΝ ISO 13287 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2 | ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΟΥ |
| 2.1 | ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πεδίο χρήσης: Για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας, όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων κλπ. Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκής προστασία περιφερειακά των ματιών, με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F Πρότυπα: ΕΝ-166. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), στους απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, μηχανική αντοχή, προστασία από χημικές ουσίες 3, προστασία από σκόνη 4. Στον οπτικό δίσκο: οπτική κλάση, κατηγορία 1/ μηχανική αντοχή, κατηγορία Β/ προστασία έναντι τριβής, κατηγορία Κ/ αντιθαμβωτική επένδυση, κατηγορία Ν/ προστασία από λειωμένα μέταλλα κατηγορία 9 Πρότυπα: ΕΝ-166. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6. Βαθμός σκίασης: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ. Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας). Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F-K. Πρότυπα: ΕΝ-166. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ. Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν. Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9. Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β. Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3. Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4. Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9. Πρότυπα: ΕΝ-166 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ασπίδιο με πλέγμα, προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Πρότυπα: ΕΝ 166 Σήμανση: Στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, F Μηχανική αντοχή | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3 | ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ |  |  |  |
| 3.1 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για ψεκασμούς). Χαρακτηριστικά: μήκος περ. 30 εκ., περ. πάχος: 0,5 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Πεδίο χρήσης: σε εργασίες σε χαμηλή τάση. Χαρακτηριστικά: μήκος περίπου 30 cm. Υλικό κατασκευής: από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Προστασία: 00 (προστασία μέχρι 500V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος). Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, 00 (προστασία μέχρι 500V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον , οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος μήνας κατασκευής, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) . Πρότυπα: ΕΝ 60903. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 Πεδίο χρήσης: εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες). Χαρακτηριστικά: μήκος περ. 20-25 εκ.. Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση). Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους . Πρότυπα: CE0619, ΕΝ-388, ΕΝ-420. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές. Χαρακτηριστικά: μήκος περ. 20-25 εκ.. Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και πάνω εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα. Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία). Χαρακτηριστικά: μήκος περ. 30 εκ., πάχος: 1 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1 εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: μήκος περ. 20 εκ.. Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Μηχανικές αντοχές: αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως. Μεγέθη: L- XL , συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.. Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς . Πρότυπα: ΕΝ-374. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. Χαρακτηριστικά: πέντε δακτύλων, μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση. Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), 1 (ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου). Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερμότητα . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4 | ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ |
| 4.1 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες. Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή), με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων), με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι και βαλβίδα εκπνοής. Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό, Συσκευασία: 20-30 τεμ.. Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Πρότυπα: ΕΝ-149. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Πεδίο χρήσης: Κατά την εργασία με χημικές ουσίες. Περιγραφή: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ2 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων). Υλικό κατασκευής : Συνθετικό υλικό Πρότυπα: ΕΝ 136, 141 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα. Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και η ημερομηνία λήξης), στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ 2 Ρ3 Πεδίο χρήσης: Απασχολούμενοι με τις οξυγονοκολλήσεις – συγκολλήσεις, πυροπροστασία. Περιγραφή: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Για φίλτρο επιλέγεται το κατάλληλο τύπου ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. Η φιλτρομάσκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται. Πρότυπα: ΕΝ 136, 141 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα. Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και η ημερομηνία λήξης) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ αυτόματης σκίασης Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές. Χαρακτηριστικά: ηλεκτρονική μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, ο βαθμός σκίασης είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας). Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1/μεταξύ 3 και 5/9 έως 13. Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Χαρακτηριστικά: Ιατρική Χειρουργική Μάσκα προστασίας non-woven μιας χρήσης σε συσκευασία 50 ή 100 τεμαχίων. Με συρματάκι (επιρρίνιο έλασμα) για καλύτερη εφαρμογή και σταθεροποίηση στην μύτη για να είναι πιο εύκολη η αναπνοή. Με ενισχυμένο μικροφίλτρο αποστείρωσης από φυτικές μικροΐνες που να επιτρέπουν το εύκολο πέρασμα του αέρα και έχουν υψηλή διηθητική ικανότητα που αγγίζει το 99%. Τύπος: Bαθμός προστασίας BFE> 98%, Breathing Resistance μικρότερη από 49.0 Pascal / cm2. Πρότυπα: EN 149 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Πεδίο χρήσης: Για απασχολούμενους στον Πυροσβεστικό Σταθμό - Πολιτική Προστασία Περιγραφή: Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα. Η ίδια η συσκευή παρέχει µε κατάλληλο εσωτερικό κύκλωµα τον αέρα ή το οξυγόνο που χρειάζεται για την αναπνοή του εργαζοµένου που τη φορά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δίνει στον εργαζόµενο µεγάλη ελευθερία κίνησης. Πρότυπα: ΕΝ 1146, ΕΝ139, ΕΝ402, ΕΝ137 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4 | ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ |
| 5.1 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα , στο πράσινο και στις τεχνικές εργασίες Περιγραφή: Το παντελόνι εργασίας θα είναι χρώματος γκρι ή μπλε) επιλογής της υπηρεσίας και θα φέρει ζωνάκι με λάστιχο, τσέπες εμπρός, τσέπες πλαϊνές. Θα φέρει δύο ανακλαστικές ταινίες στο μπατζάκι. Ύφασμα: Ανθεκτικό στο σκίσιμο και με καλή αναπνοή. Θα διατίθενται όλα τα απαραίτητα μεγέθη Πρότυπα: ΕΝ ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2, EN ISO 14404 ΤΥΠΟΣ 2 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-Shirt Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων, τους συνοδούς απορριμματοφόρων και λοιπές ειδικότητες που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίες Περιγραφή: Μπλουζάκι κοντομάνικο χρώματος κατ΄ υπόδειξη του Δήμου με λογότυπο του Δήμου. Βαμβακερό από 100% υδρόφιλο βαμβάκι βάρους μέχρι 185 gr. Πρότυπα: ΕΝ ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3, EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πεδίο χρήσης: Καθημερινές εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον σε εργαζόμενους που απασχολούνται στα τεχνικά συνεργία, το πράσινο κλπ. Η φόρμα φέρνει λογότυπο του Δήμου Περιγραφή: Φόρμα εργασίας με τιράντες, χρώματος γκρι ή μπλε (επιλογή της υπηρεσίας). Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: Σύμμεικτο βαμβάκι που να μην συρρικνώνεται πλέον του 3%. Να φέρει τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης. Θα φέρει δύο ανακλαστικές ταινίες στο μπατζάκι. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Πρότυπα: ΕΝ14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). Χαρακτηριστικά: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, επιφάνεια ανακλαστικού υλικού: 2, συντελεστής αντανάκλασης: 2. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση: εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες , εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες . Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340, ΕΝ 471. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα, στις τεχνικές εργασίες κλπ Περιγραφή: Αδιάβροχο και αντιανεμικό, με κολλημένες ραφές που εμποδίζουν τη διείσδυση νερού. Θα διαθέτει κουκούλα αποσπώμενη ή πτυσσόμενη και 2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και σε κάθε μανίκι. Θα φέρει εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες και θα κλείνει με διπλό φερμουάρ μπροστά. Για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, την ασφαλτόστρωση, την οδοσήμανση, την πολιτική προστασία κλπ. Θα διατίθενται όλα τα απαραίτητα μεγέθη Πρότυπα: ΕΝ 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα , απορριμμάτοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής: βαμβάκι έως (15%) και πολυεστέρας τουλάχιστον (85%) περιλαμβάνεται και η αναλογία 0% βαμβάκι και 100% πολυεστέρας. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες . Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων. Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες . Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-467. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΡΟΜΠΕΣ Πεδίο χρήσης: Στους νοσοκόμους, νοσηλευτές κλπ. Περιγραφή: Σύνθεση: 100% βαμβακερή. Να κλείνει με κουμπιά και να έχει τσέπες χαμηλά. Σε λευκό χρώμα. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10 | ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε μεγάλο ύψος, με χρήση γερανού (ηλεκτρολόγοι, κοπή ψηλών δέντρων κλπ). Περιγραφή: Ολόσωμη εξάρτηση ασφαλείας 4 σημείων η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. Η ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους αλουμίνιου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες ενέργειας δηλαδή συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματός τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι), που θα μπλοκάρουν κατά την πτώση και την σταματούν. Πρότυπα: EN 358, 361 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11 | ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ Πεδίο χρήσης: Για απασχολούμενους σε εργασίες βαψίματος (ελαιοχρωματισμοί, κάγκελα κλπ) Περιγραφή: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 100% αδιάβροχες και αντιανεμικές, ανθεκτικές στη διάχιση. Να φέρουν ενσωματωμένη κουκούλα, φερμουάρ κάτω από την πατιλέτα που κουμπώνει και συγκολλημένες ραφές Πρότυπα: ΕΝ 340, 343, 465, 466 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12 | ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις. Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από θερμότητα . Πρότυπα: ΕΝ ISO 11611. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13 | ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με την καθαριότητα εσωτερικών χώρων, καθαρίστριες σχολικών μονάδων κλπ. Περιγραφή: Σύνθεση: 65% πολυέστερ - 35% Βαμβάκι 200gsm. Να φέρει τουλάχιστον μία τσέπη στο μπροστινό μέρος. Η διάσταση θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν καλυφθούν αρκετά μεγέθη και σε χρώμα καθ’ υπόδειξη του Δήμου Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους στον Πυροσβεστικό Σταθμό - Πολιτική Προστασία Περιγραφή: Πυρίμαχη Στολή Πυροσβέστη . Κατασκευασμένη από βραδύκαυστο υλικό (υαλοΰφασμα/ αραμιδικό ύφασμα) με Επικάλυψη Αλουμινίου για Αντανάκλαση της Θερμοκρασίας. Θα περιλαμβάνονται: μπότες, παντελόνι, σακάκι, κράνος, γκέτες (κάλυμμα των μποτών), γάντια και κουκούλα. Με τσάντα μεταφοράς. Θα διατίθενται όλα τα απαραίτητα μεγέθη Πρότυπο: ΕΝ469 | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6 | ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΑΥΤΙΩΝ |
| 6.1 | ΚΑΠΕΛΑ τύπου μπέιζμπολ Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου μπέιζμπολ (jockey) χρώματος λευκού ή μπεζ. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό. Πρότυπο: ΕΝ 812 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες χορτοκοπτικού/κλαδέματος, με ανακλινόμενο πλαίσιο και ρυθμιζόμενο κεφαλοδεμα Χαρακτηριστικά: Μάσκα προστασίας προσώπου διάφανη με ανακλινόμενο πλαίσιο και ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ-166 FT, EN 397. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | ΚΡΑΝΗ Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, σε εργασίες χρωματισμών κλπ. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού. Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. Πρότυπα: ΕΝ-397. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής για τους απασχολούμενους ως συνοδοί απορριμματοφόρων. Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. Πρότυπα: ΕΝ1078:2012+Α1. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες χορτοκοπτικού/κλαδέματος, Χαρακτηριστικά: Κράνος προστασίας με ωτοασπίδες και σίτα προσώπου με ανακλινόμενο πλαίσιο και ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα. Οι ωτοασπίδες να διαθέτουν μαξιλαράκι στα αυτιά, να έχουν ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και να στηρίζονται στο κράνος Σήμανση: κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.Πρότυπα: Για το κράνος: ΕΝ 397. Για τις ωτοασπίδες: ΕΝ 352-3 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και εύκαμπτο τόξο (στέκα) που επιτρέπει εύκολο χειρισμό είναι επαναχρησιμοποιούμενες και αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό πόρο. Εύχρηστα, δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δεν ζεσταίνουν. Μη μεταλλικά ανιχνεύσιμα, επαναχρησιμοποιούμενα Πρότυπα: ΕΝ352-2 | ΝΑΙ |  |  |