ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                 ΕΡΓΟ       : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                     ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ			   ΠΡΟΫΠ.  : 245.000,00 € (με αναθ. & ΦΠΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		   ΧΡΗΜ     : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                      Κ.Α.Ε.     : 30-7331.063

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγη

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση – επισκευή σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων, καθώς και αλλαγή διαρρύθμισης & ανακατασκευής χώρων ως επί το πλείστον των χώρων υγιεινής.  Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται είναι εσωτερικά των σχολικών κτιρίων  και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

2. Προϋπολογισμοσ - Χρηματοδοτηση

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 245.000,00 € και αναλύεται όπως παρακάτω:

- Κατηγορία Οικοδομικών :

- Ομάδα Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις - Σκυροδέματα - Τοιχοποϊίες - Επιχρίσματα - Επενδύσεις - Επιστρώσεις                                                                                                     :  40.974,20 €

- Χρωματισμοί – Μονώσεις – Ξύλινες - & Μεταλλικές Κατασκευές        :  73.807,50 €

- Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών                                                           :  30.789,64  €

Σύνολο Εργασιών                                                                                                          : 145.571,34 €

Εργολαβικό όφελος 18%                                                                                             :   26.202,84 €

Ενιαία απρόβλεπτα 15%                                                                                              :   25.766,13 €

Προβλεπόμενη αναθεώρηση                                                                                     :    1.646,68 €

Ποσό Φ.Π.Α. 23%                                                                                                          :  45.813,01 €

Σύνολο                                                                                                                            :  245.000,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ εις βάρος του Κ.Α.Ε. Εξόδων 30-7331.063 του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων.

3. Τοποσ Εκτελεσησ Εργου

Οι επεμβάσεις επισκευής – συντήρησης που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης αφορούν τα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα :

- 3ο Δημοτικό 3ο & 4ο Νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην οδό Κοραή

- 6ο Δημοτικό Σχολείο & 20ο Νηπιαγωγείο που βρίσκεται στη 1η Πάροδος Πατριάρχη Ιωαννικείου 56, περιοχή Νέας Χώρας

- 10ο Δημοτικό που βρίσκεται που βρίσκεται επί της οδού Ρωμανού 3,  περιοχή Ευαγγελίστριας

- 12-18ο Δημοτικό Σχολείο &  12ο-18ο-36ο Νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή του Κουμπέ

- 14ο Δημοτικό Σχολείο & 14ο Νηπιαγωγείο που βρίσκεται στη οδό Ουέλιγκτων 25 , περιοχή Νέας Χώρας

- 16ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων που βρίσκεται στην οδό Αναγνώστου Μάντακα 111, στην περιοχή Παχιανών

- 1ο Μουσικό Γυμνάσιο Χανίων που βρίσκεται στα Φρούδια Χαλέπας

- 2ο ΕΠΑΛ Χανίων (Δαίδαλος) που  βρίσκεται στην οδό Μυλωνογιάννη 94 & Κ. Σφακιανάκη

- 3ο Γυμνάσιο Κουμπέ   Απτέρων 2, Κουμπέ

- 1ο  & 2ο Δημοτικό Γαλατά πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας

- Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Σχολείο Αγ. Μαρίνας πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας

- 1ο Δημοτικό Αγροκηπίου που βρίσκεται στην οδό Μιχ. Τσόντου 75, πρώην Δήμου Ελευθ. Βενιζέλου

- Γενικό Λύκειο Ελευθ. Βενιζέλου που βρίσκεται Ι. Μαρκάκη 10, περιοχή Καλυκά, πρώην Δήμου Ελευθ. Βενιζέλου

- Δημοτικό Σχολείο Βαμβακοπούλου, πρώην Δήμου Θερίσου

- Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Περιβολίων που βρίσκεται στα Ποτιστήρια, πρώην Δήμου Θερίσου

- Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κεραμείων όπου βρίσκεται στο Κατωχώρι, πρώην Δήμου Κεραμειών

- 1ο Νηπιαγωγείο Σούδας όπου βρίσκεται επί της οδού 25η Μαρτίου, πρώην Δήμου Σούδας

4. Περιγραφη Εργασιων

Γενικά, οι οικοδομικές – ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες που προβλέπονται είναι :

- αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού

- αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας & ημιυπαιθρίων χώρων όπου έχει αποκολληθεί τμήμα, είτε πρόκειται να αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος

- επισκευή τμήματος στέγης

- αντικατάσταση ξύλινης οροφής

- αλλαγή διαρρύθμισης τουαλετών για την επισκευή δικτύου αποχέτευσης με ταυτόχρονη δημιουργία χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ

- αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων, σιδερένιων & αλουμινένιων κουφωμάτων σε αίθουσες διδασκαλίας, εσωτερικούς ημιπαιθρίους & σε χώρους υγιεινής

- μερική διαρρύθμιση χώρων με γυψοσανίδες

- κατασκευή υγρομόνωσης, θερμομόνωσης

- αποκατάσταση υφιστάμενων τοιχείων περίφραξης  σε τμήματα του αύλειου χώρου.

- επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων για την απορροή τους εκτός αύλειου χώρου του Σχολείου

5. Προθεσμια Εκτελεσησ του Εργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες. Μέρος των εργασιών θα ληφθεί μέριμνα να εκτελεστούν κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και οι υπόλοιπες μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

6. Σκοπιμοτητα και Αναμενομενα Οφελη

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται να λυθούν προβλήματα ασφαλείας και λειτουργικότητας των συγκεκριμένων σχολικών συγκροτημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια διαμονής των μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα και να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες  κτιριακές υποδομές.

ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΕΛΕΓΧΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |